МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ МАССООБМЕНА

МЕЖДУ ДРОЖЖЕВОЙ КЛЕТКОЙ И БРАЖКОЙ

Черепов С.В., Короткова Т.Г., Константинов Е.Н.

Майкопский государственный технологический университет, popova@maykop.ru

Кубанский государственный технологический университет, intrel@kubstu.ru

Клеточные мембраны обладают избирательной проницаемостью. Через них медленно диффундируют глюкоза, аминокислоты, жирные кислоты, вода и спирт. Сами мембраны активно регулируют этот процесс, пропуская одни вещества, а другие нет. Вещества могут проникать в клетку под действием осмотических сил, путем диффузии, ультрафильтрации и без энергетических затрат [1]. Коэффициенты проницаемости некоторых веществ приведены в [2].

Общепринято считать, что лимитирующим процессом переноса вещества в клетку и из нее является сопротивление клеточной мембраны. Перенос вещества внутри клетки в различных частях ее осуществляется со значительно большей скоростью и сопротивлением этого переноса можно пренебречь. С учетом этого в соответствии с понятием проницаемости P запишем уравнение материального баланса для извлечения вещества из клетки в наружный раствор за промежуток времени

,                                              (1)

где С – концентрация извлекаемого вещества в клетке; Сf  – равновесная концентрация на границе клетка – раствор, – время, R – радиус клетки.

Для моделирования в первом приближении принято, что клетка имеет шарообразный вид. Реальную геометрию клетки в дальнейшем нетрудно учесть.

Из уравнения (1) имеем

.                                                     (2)

При моделировании принято, что начальная концентрация раствора . Ее изменение во времени определяется уравнением (3)

.                                                    (3)

где V – объем дрожжевых клеток,  – объем наружной жидкости.

С использованием уравнений (2) и (3) получено

.                                             (4)

Разделяя переменные и интегрируя в пределах от 0 до  и от  до C, получим

,                                       (5)

где .

Полученное уравнение (5) может быть идентифицировано по экспериментальным данным и проницаемость P определена как параметр идентификации. Для иллюстрации с использованием уравнения (5) выполнены расчеты для экстракции этанола из дрожжевых клеток водой при  м; начальной концентрации этанола в дрожжевой клетке об. дол. Для случая, когда объем всех дрожжевых клеток равен объему наружной жидкости  с использованием двух значений проницаемости  и м/с, порядок которых взят по литературным данным. По известным значениям концентраций в дрожжевой клетке C из материального баланса найдены концентрации в наружной жидкости .

.                                                      (6)

Результаты моделирования представлены на рисунке 1.

1 –  м/с; 2 –  м/с

Рисунок 1 – Зависимость концентрации этанола

в наружной жидкости от времени

Таким образом, чем меньше величина проницаемости P , тем медленнее происходит процесс насыщения жидкости. Из уравнения (5) и из физического смысла процесса следует, что при  и  об. дол. общей асимптотой для обеих кривых является концентрация наружной жидкости, равная 0,04 м3/м3. Для вариантов, представленных на рисунке 1, а именно, при  м/с (кривая 1) процесс извлечения заканчивается практически за 80 с, а для  м/с за 400 с (кривая 2). Учитывая, что продолжительность процесса брожения в зависимости от расы дрожжей составляет 2-3 суток, т.е. порядка 250000 с, а характерное время массопередачи порядка 100 с, то массопередача является быстрой стадией, а лимитирующей – скорость биохимического процесса брожения, а концентрация жидкости близка к равновесной.

- http://www.medical-enc.ru/15/pronicaemost.shtml

- Давыдова Е.В., Коваленко И.Ф., Гордиенко О.И. Влияние температуры и блокатора белковых каналов на коэффициенты проницаемости мембран дрожжей Saccharomyces cerevisiae для воды и криопротекторов // CRYOBIOLOGY, 2009. – Вип. 10, № 878.