### Приложение 5

ПРИМЕРЫ ОФОРМЛЕНИЯ И

РАСПОЛОЖЕНИЯ ТАБЛИЦ

Пример «закрытой таблицы с индексационной нумерацией.

Значения коэффициентов рефракции карбамидоформальдегидных смол при различной их концентрации приведены в табл. 2.1.

Таблица 2.1

Значения коэффициентов рефракции карбамидоформальдегидных смол при разной их концентрации

| № п/п | Концентрация смолы, % | Коэффициент рефракции |
| --- | --- | --- |
|  |  | Смола КФ-МТ | Смола КФ-Б | Смола КФ-Ж |
| 1 | 50 | 1,428 | – | 1,428 |
| 2 | 52 | 1,432 | 1,432 | 1,432 |
| 3 | 54 | 1,437 | 1,436 | 1,437 |
| 4 | 56 | 1,442 | 1,441 | 1,442 |

Пример «частично закрытой» таблицы, единственной в тексте, не требующей нумерации

Отличительной особенностью процесса является то, что вместо термомуфельных шашек применяют термитные патроны типа ПАС (таблица).

Характеристика термитных патронов ПАС

| Тип патрона | Геометрические размеры, мм | Масса патрона, г |
| --- | --- | --- |
|  | длина | внутренний диаметр | наружный диаметр |  |
| ПАС-50 | 60 | 10,2 | 30 | 50 |
| ПАС-70 | 65 | 12,5 | 38 | 80 |
| ПАС-95 | 65 | 14,8 | 38 | 100 |
| ПАС-120 | 65 | 16,2 | 43 | 140 |

Пример «открытой» таблицы с переносом на другую страницу (и с примечанием)

Для уплотнения и транспортировки отбросов вместе с решетками используются гидравлические пресс-транспортеры ПТГ. Их характеристики приведены в табл. 2.4.

Таблица 2.4

| Параметры | Тип гидравлического транспортера |
| --- | --- |
|  | ПТГ-250 | ПТГ-300 | ПТГ-30* |
| Габариты пресс-транспортера, мм | 2938х370х215 | 2938х523х470 | 3900х1725х502 |

Окончание табл. 2.4

| Габариты масляной станции, мм | 1438х1060х560 | 1438х1060х560 | – |
| --- | --- | --- | --- |
| Мощность электродвигателя, кВт | 11 | 11 | 5,5 |

_________________

*Примечание. Масляная станция устанавливается на корпусе пресс-транспортера.