## Slide 1
Специализация организаций Холдинга
Разработка и изготовление приборов для космических радиоэлектронных систем и комплексов связи, навигации, телеметрии, управления, ДЗЗ (в том числе приборы системы ГЛОНАСС и проч.)
ОКБ МЭИ
НИИФИ
Разработка и производство аналоговых и интеллектуальных датчиков и преобразующей аппаратуры
НПО ИТ
НИИ ТП
Разработка и изготовление радиоэлектронной аппаратуры для космических средств связи и летательных аппаратов (станции приема и обработки информации ДЗЗ, аппаратура радиолиний управления)
НПО Орион
Разработка наземных комплексов управления КА
Разработка антенных систем и телеметрических систем
Разработка бортовые системы измерений и наземных информационно-измерительных комплексов для ракет-носителей.
Одной из задач АО «Российские космические системы» является исключение
дублирования и избыточности производственных мощностей, а также
закрепление за каждой организацией продуктовой специализации

## Slide 2
Распределение производственных центров компетенций
Испытания
Сборка приборов и монтаж систем
Гальваническое производство
Печатные платы
Монтаж и сборка космических аппаратов
Полупроводниковое производство
Моточные изделия
Пьезокерамика
Резины и пластмассы
3D-печать
Тонкопленочная технология
Межприборные кабельные изделия
Низкотемпературная керамика (LTCC)
Автоматизированный монтаж
Для поддержания высокого технологического уровня на предприятии создан практически весь цикл производства аппаратуры для РКТ.

## Slide 3
TRL1
Обнаружены и описаны основные принципы.
Рассматривается возможность использования результатов фундаментальной (поисковой) НИР для разработки программы исследования и развития прикладных концепций (приложений)
TRL2
Сформулирована технологическая концепция (концепция прикладного использования фундаментальных результатов)
Идея предложена для практического применения в текущих исследованиях и разработках, но нет никаких экспериментальных подтверждений реализуемости идеи.
TRL3
Реализуемость концепции (прикладного применения фундаментальных результатов) доказывается теоретически и экспериментально.
Начинаются активные исследования и разработки (включая аналитические лабораторные исследования) для проверки правильности исходной идеи и обеспечения первичного "доказательства концепции"
TRL4
Базовый прототип проверен в лабораторных условиях.
Основные элементы предложенной технологии созданы и совместно испытаны для формулирования исходных доказательств возможности дальнейшего развития.
Уровни технологической готовности
TRL5
Базовый прототип проверен в реальных условиях
Более проработанные варианты предложенной технологии проверены в реальных (или близко к реальным) условиях, включая начальную интеграцию на некотором уровне с другими действующими системами.
TRL6
Демонстрация работоспособности модели или прототипа системы (подсистемы) в реальных условиях.
Почти завершенный вариант технологии, в дизайне которого еще вероятны дополнительные изменения, проверен в условиях реального применения.
TRL7
Работоспособность прототипа системы продемонстрирована в реальных условиях.
Опытно-промышленный образец технологии, максимально (насколько возможно в этой стадии) соответствующий операционной версии, проверяется в условиях реального использования.
TRL8
Реальная система создана и подготовлена (квалифицирована) к летным испытаниям
Технология полностью проверена и не нуждается в существенных изменениях и доработках. Функционирование технологии по назначению демонстрируется без существенных проблем.
TRL9
Эффективность реальной системы доказана успешной эксплуатацией
Полная работоспособность (с незначительными отклонениями) окончательного рабочего варианта технологии демонстрируется в нормальных условиях применения. Любые дальнейшие усовершенствования технологии с этого момента, запланированные или внеплановые, должны рассматриваться как задачи уровня TRL-1.

## Slide 4
Навигация
Связь
Дистанционное зондирование Земли
Навигационная аппаратура
Обеспечение бесперебойной голосовой, цифровой или другой связи
Формирование объектом высокоточной навигационно-временной информации
Наблюдение за подстилающей поверхностью и атмосферой
Ретрансляционная аппаратура
Мультиплексоры
фильтры
переключатели
усилители
циркуляторы
конверторы
нагрузки
приемники
ответвители
сумматоры
командно-измерительной система приемо-передающая аппаратура, усилители, дешифраторы)
информационно- навигационый комплекс
аппаратуры межспутниковых измерений
ретрансляционный комплекс спасания
межспутниковые линии связи
спектрометры
радиометры
сканеры
лидары
Оптико-электронная аппаратура
Требуемые технологии
высокоточная механообработка, в т.ч. волноводные изделия
функциональные покрытия
гибридные системы
печатные структуры
высокоскоростные каналы связи
Требуемые технологии
высокоточная механообработка, в т.ч. волноводные изделия
функциональные покрытия для СВЧ-техники
гибридные системы
новые композиционные материалы
высокоскоростные каналы связи
Требуемые технологии
высокоточная механообработка,
функциональные покрытия
печатные структуры
высокоскоростные каналы связи
адаптивная сборка
Разработка оптического стандарта частоты с целью повышения точности определения местоположения объекта в пространстве.
Повышение скорости передачи данных и защищенности каналов связи.
Повышение разрешающих способностей оптических систем, снижение энергопотребления.

## Slide 5
технологии разработки и применения МИС СВЧ в приборах миллиметрового диапазона (ТRL 5);
разработка материалов и покрытий защищающий РКТ от ионизирующих факторов космического пространства (ТRL 2);
создание материалов с длительным сроком активного существования (ТRL 3);
разработка аддитивных технологий с применением металлов (таких как алюминий, титан и аналогичных), включая разработку применяемых материалов, позволяющими применять их в космическом пространстве (ТRL 2);
разработка технологии гальванопластики (для получения волноводов сложной формы), включая оптимальные рецептуры применяемых растворов (ТRL 3);
технология проектирования и производства печатных плат со встроенными компонентами на основе LTCC-керамики и на основе органических материалов (ТRL 2);
технология производства микроминиатюрных волноводов для устройств СВЧ диапазона (ТRL 3);
материалы керамических подложек позволяющих разрабатывать СВЧ-изделия работающие на частоте до 70 ГГц (ТRL 2).
технологии рентгеновского контроля печатных узлов в автоматическом режиме с целью выявления возможных дефектов на ранних стадиях изготовления (ТRL 3);
технологии контроля механических свойств металлов без образцовым методом (ТRL 3);
технология создания керамикоподобных антикоррозионных электроизоляционных теплопроводящих покрытий (ТRL 2);
технологии автоматизированного нанесения влагозащитных и герметизирующих покрытий (ТRL 3);
технологии автоматизированного оптического контроля и ремонта печатных плат 5-7-го класса точности (ТRL 1);
функциональных покрытий на корпуса приборов ВЧ- и СВЧ- аппаратуры (ТRL 4).
Требуемые технологии

## Slide 6
ДЗЗ – одно из основных направлений деятельности АО «Российские космические системы»
Основные компетенции
Разработка целевой аппаратуры ДЗЗ и средств регистрации космической информации
Разработка наземных комплексов приема, стандартной и тематической обработки и распространения данных для перспективных космических средств ДЗЗ
Целевое применение орбитальной группировки космических аппаратов ДЗЗ, координация и планирование работы региональных центров приема, обработки и распространения данных (Оператор российских космических средств ДЗЗ)

## Slide 7: Индустрия 4.0 и промышленный интернет
Notes: В мире «Индустрии 4.0» машины будут способны понимать свое окружение и общаться между собой по Интернет-протоколу. Предполагается, что первые предприятия новой промышленной революции начнут функционировать уже через пять лет.
Само организовывающиеся системы производства в корне изменят традиционную логику производства, поскольку каждый рабочий объект будет сам определять, какую работу необходимо выполнить для производства. Эта абсолютно новая архитектура промышленных систем может быть внедрена постепенно посредством цифровой модернизации существующих производственных мощностей. И это означает, что данную концепцию можно реализовать не только на абсолютно новых предприятиях, но и поэтапно разворачивать на существующих предприятиях в процессе эволюционного развития. В сегодняшней Индустрии 3.0 мы уже наблюдаем признаки неминуемого перехода от жесткого централизованного производственного контроля к децентрализованному устройству.
Большое количество датчиков будет регистрировать свое окружение с невероятной точностью, а встроенные процессоры самостоятельно будут принимать решения, независимо от центральной системы управления производством. Общение таких устройств будет происходить по высокоскоростным промышленным сетям, интегрированным с Интернет.